Котел воздухогрейный

ПРОФЕССОР БУТАКОВ

ДЛЯ ДАЧ, ТЕПЛИЦ, АНГАРОВ,
ЦЕХОВ, ОСОБНЯКОВ

Серийно выпускается 5 моделей для отопления помещений с максимальным объемом от 150 до 1200 м3 и номинальной мощностью от 9 до 55 кВт соответственно.

Максимальный объем отапливаемого помещения определен для каждой модели из условий обеспечения эффективного конвекционного теплообмена и нормативов общего термического сопротивления ограждающих конструкций по СНиП II—3—79 (для жилых помещений Московского региона
3,2 м2 x C° / Вт).

Все выпускаемые модели объединены общим назначением, принципом действия, компоновкой и применяемым топливом.

Модели отличаются габаритными размерами, массой, объемом камеры сгорания, максимальным объемом единовременно загружаемого топлива, диагональю проема топочной дверцы, диаметром и количеством конвективных труб, суммарным сечением прохода нагреваемого воздуха, суммарной площадью поверхностей нагрева, диаметром и высотой дымохода.

В соответствии с увеличением указанных параметров модели имеют следующие названия:

СТУДЕНТ  ИНЖЕНЕР  ДОЦЕНТ  ПРОФЕССОР  АКАДЕМИК

ВНИМАНИЕ! Выбор модели котла имеет первостепенное значение при организации воздушного отопления и требует предметной консультации с квалифицированным специалистом.
Какая модель котла подойдет в конкретном случае зависит не только от объема отапливаемого помещения, но и от тепловых потерь через ограждающие конструкции помещения.
Количественные характеристики параметров указанных моделей приведены в таблицах.

Отличительные характеристики :

Рекордно развита суммарная площадь поверхностей нагрева, одной стороной контактирующих непосредственно с газопламенной средой, а другой — с воздухом отапливаемого помещения.

Конвективные трубы по всему поперечному сечению и по всей длине, от начала до конца, находятся непосредственно в газопламенной среде.

Топливник имеет форму относительно длинного, высокого и неширокого параллелепипеда, усеченного в верхней части. Такая форма, приближающаяся к плоскости, теоретически имеет максимальное отношение площади поверхности к охватываемому ей объему. Эта форма также наиболее полно соответствует форме тепловой эпюры свободно сжигаемого твердого топлива.

Передняя и задняя поверхности полноценно участвуют в конвективном теплообмене. На них размещены конвективные трубы. Топочная дверца с размещенным на ней кожухом-конвектором также является эффективным радиатором.

Течение газопламенного потока, благодаря форме топливника и газонаправляющим щиткам, направлено вдоль контура всех конвективных труб, от самого их начала до самого их конца, с максимальным использованием так называемых хвостовых поверхностей теплообмена.

На верхней горизонтальной поверхности, непосредственно контактирующей с газопламенной средой, можно разогреть пищу.

Большой сменный колосник с жестко контролируемой нижней подачей питающего воздуха обеспечивает равномерное горение по всей площади топливника. При необходимости он позволяет резко интенсифицировать процесс горения для быстрого подъема температуры в отапливаемом помещении, просушивания сырого топлива или для выжигания скопившейся сажи. Образующаяся зола, по мере накопления, сама ссыпается через щели колосника в зольник. При длительном использовании высоко калорийного топлива может быть поврежден только легко заменяемый колосник.

Под топочной дверцей расположен емкий выдвижной зольный ящик, при помощи которого можно одним движением, не прерывая процесса горения, удалить накопившуюся в нем золу. Это позволяет использовать топливо с высокой зольностью.

Входные отверстия конвективных труб горизонтальны и находятся на высоте 120 мм от уровня пола, что благоприятно для свободной циркуляции нагреваемого воздуха. Котел имеет достаточно высокое и широкое устойчивое основание с отверстиями для дополнительного крепления его к полу. Для установки котла не требуется никаких дополнительных оснований или подиумов.

Технические характеристики моделей изделия:

| СТУДЕНТ |
| --- |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 150 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Коэффициент полезного действия, % | 85 |
| Глубина, мм Ширина, мм Высота, мм | 520 370 650 |
| Масса, кг | 70 |
| Объем камеры сгорания, мм | 60 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | 20 |
| Проем топочной дверцы, мм | 210x260 |
| ДУ/количество конвективных труб, мм/шт. | 40/14 |
| Суммарное сечение прохода нагреваемого воздуха, дм2. | 1,85 |
| Поверхность нагрева конвективных труб, м2. | 1,07 |
| Суммарная площадь поверхностей нагрева, м2. | 2,10 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Рекомендуемая высота дымохода, мм | 4 |
| ИНЖЕНЕР |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 250 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Коэффициент полезного действия, % | 85 |
| Глубина, мм Ширина, мм Высота, мм | 620 440 800 |
| Масса, кг | 100 |
| Объем камеры сгорания, мм | 120 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | 40 |
| Проем топочной дверцы, мм | 260x320 |
| ДУ/количество конвективных труб, мм/шт. | 50/14 |
| Суммарное сечение прохода нагреваемого воздуха, дм2. | 2,75 |
| Поверхность нагрева конвективных труб, м2. | 1,7 |
| Суммарная площадь поверхностей нагрева, м2. | 3,3 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Рекомендуемая высота дымохода, мм | 5 |

| ДОЦЕНТ |
| --- |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 500 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Коэффициент полезного действия, % | 85 |
| Глубина, мм Ширина, мм Высота, мм | 800 570 1000 |
| Масса, кг | 140 |
| Объем камеры сгорания, мм | 250 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | 100 |
| Проем топочной дверцы, мм | 320x400 |
| ДУ/количество конвективных труб, мм/шт. | 70/14 |
| Суммарное сечение прохода нагреваемого воздуха, дм2. | 5,39 |
| Поверхность нагрева конвективных труб, м2. | 3,2 |
| Суммарная площадь поверхностей нагрева, м2. |  |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Рекомендуемая высота дымохода, мм | 6 |
| ПРОФЕССОР |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 1000 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Коэффициент полезного действия, % | 85 |
| Глубина, мм Ширина, мм Высота, мм | 930 660 1200 |
| Масса, кг | 280 |
| Объем камеры сгорания, мм | 500 |
| Максимальный объем загрузки топлива, л | 200 |
| Проем топочной дверцы, мм | 400x500 |
| ДУ/количество конвективных труб, мм/шт. | 80/14 |
| Суммарное сечение прохода нагреваемого воздуха, дм2. | 7,39 |
| Поверхность нагрева конвективных труб, м2. | 4,23 |
| Суммарная площадь поверхностей нагрева, м2. | 7,53 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Рекомендуемая высота дымохода, мм | 8 |