ТЕРМОФОР КОМПАКТ Дровяные печи-каменки эконом-класса для русских бань и финских саун. МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ Предназначены для отопления парилки и смежных помещений бани, нагрева воды и получения пара. Разработаны на основании изучения отечественных и зарубежных образцов, собственного опыта производителя и, самое главное, с учетом пожеланий и замечаний наших клиентов — больших знатоков и ценителей русской бани. Теперь многочисленная группа покупателей со средним уровнем доходов сможет приобрести по приемлемой цене качественную марочную печь от авторитетного российского производителя. В печи ТЕРМОФОР КОМПАКТ 12 найдено оптимальное соотношение площади поверхностей нагрева, массы камней, емкости бака для горячей воды, потребительской цены и наиболее распространенного объема парильного помещения. Несмотря на свои небольшие размеры, печь обладает мощным скоростным нагревом. Как говорится, мало не покажется. Но не только динамика нагрева позволяет сравнивать ее с аристократичной родственницей — популярнейшей, но достаточно дорогой печью ТЕРМОФОР ТУНГУСКА. Признаки породы с первого взгляда видны в каждой линии новинки. Модификационный ряд ТЕРМОФОР КОМПАКТ 12 достаточно обширен. Есть модификации со встроенным или навесным баками для горячей воды. Причем предусмотрено использование печи с двумя баками одновременно. Есть вариант с теплообменником для нагрева бака, вынесенного в моечное помещение. Классический удлиненный топливный канал или короткий для идейных любителей топить прямо из парилки. Самоохлаждаемая дверца или светопрозрачный экран. Есть модификации из высоколегированной хромистой и из конструкционной стали. Все модификации выпускаются в нескольких популярных декорах. Технические характеристики: ТЕРМОФОР КОМПАКТ 12 Ширина, мм 415 Глубина (полная), мм 740 Глубина (без учета длины топливного канала), мм 500 Высота, мм 690 Масса, кг не более 56 Масса (INOX), кг не более 38 Масса закладываемых камней, кг 30 Объем каменки, дм3 11 Внутренний диаметр присоединяемого дымохода, мм 115 Высота дымохода, м не менее 3 Расчетный объем парильного помещения, м3 не более 12 Время нагрева парильного помещения от 20 °C до 100 °C при условии правильной теплоизоляции, мин 40—50 Топливо дрова Присоединяемая водопроводная арматура, дюйм 1/2" Емкость бака для горячей воды (в комплект поставки не входит), л 55—73 ТЕРМОФОР КОМПАКТ 12Б (со встроенным баком для горячей воды) Ширина, мм 415 Глубина (полная), мм 840 Глубина (без учета длины топливного канала), мм 600 Высота, мм 690 Масса, кг не более 63 Масса (INOX), кг не более 44 Масса закладываемых камней, кг 30 Объем каменки, дм3 11 Внутренний диаметр присоединяемого дымохода, мм 115 Высота дымохода, м не менее 3 Расчетный объем парильного помещения, м3 не более 12 Время нагрева парильного помещения от 20 °C до 100 °C при условии правильной теплоизоляции, мин 40—50 Топливо дрова Присоединяемая водопроводная арматура, дюйм 1/2" Емкость встроенного бака для горячей воды, л 24 Емкость бака для горячей воды (в комплект поставки не входит), л 55—73